## Slide 1
Beat Hero: Demo y Arquitectura
Grupo H Martes-Mañana
2025/08/05

## Slide 2
CONTENIDO
01
Resumen y Demo
02
Arquitectura modular
03
Consumo y pruebas
04
Conclusión

## Slide 3
01
Resumen y Demo

## Slide 4
Bit/Beat Hero: Máquina de Estados Mealy
Beat Hero es un juego de ritmo que implementa un autómata de Mealy: los cambios de estado dependen directamente de las entradas (botones).
Estados principales: Espera, Inicio, Juego, Estadísticas, Reinicio/Apagado.
Interacción: Los botones disparan eventos que modifican el estado, creando una experiencia interactiva y eficiente.
Estados reales: e_INIT, e_SHOW_SEQUENCE, e_WAIT_FOR_INTERRUPT, e_FIN_PARTIDA.

## Slide 5
02
Arquitectura modular

## Slide 6
drv_leds: GPIO Activo en Bajo
Adaptar el driver de LEDs reveló un detalle crucial del hardware de la nRF52840: los LEDs son activos en bajo .
Encender (0): Escribir en el registro OUTCLR .
Apagar (1): Escribir en el registro OUTSET .
Dirección: Usar DIRSET para salida e DIRCLR para entrada.

## Slide 7
drv_tiempo: Timer SysTick y RTC
El driver de tiempo es el corazón del reloj del sistema, utilizando el SysTick y el RTC para una base de tiempo precisa.
SysTick
Proporciona ticks periódicos de alta frecuencia.
+
RTC
Mantiene el tiempo real a baja potencia.
→
Prescaler (PCO)
Ajusta la frecuencia para sincronizar alarmas y ritmo del juego.

## Slide 8
drv_botones: Autómata Mealy Anti-Rebote
Estados del Driver
ESPERANDO
REBOTES
MUESTREO
SALIDA
El driver gestiona la máquina de estados y el filtrado.
hal_ex_int
Configura Pin
Detecta Flanco
Llama Callback
El HAL solo genera la interrupción, sin saber qué es un botón.
Los autómatas “Mealy”, son un tipo de máquinas de estados que generan un estado de salida basándose, tanto en su estado actual, como en la entrada que reciben en dicho momento.

## Slide 9
rt_fifo y svc_GE: Gestión de Eventos
Productores
Botones, Timers
→
rt_fifo (Buffer Circular)
Almacena eventos de forma no bloqueante.
→
svc_GE
Distribuye a Consumidores

## Slide 10
SVC Alarmas
Un servicio robusto para gestionar temporización, clave para el ritmo del juego y el ahorro de energía.
Se ha implementado un número
máximo de 6 alarmas simultáneas
Array Interno: Estructuras ALARMA_T para máxima flexibilidad.
Únicas y Periódicas: Configurables para diferentes necesidades
No Bloqueante: Las callbacks se ejecutan sin interrumpir el flujo principal del juego.

## Slide 11
drv_wdt y drv_uart: Robustez y Logs
drv_wdt (Watchdog)
Reinicia el sistema automáticamente en caso de bloqueos o fallos críticos, asegurando la máxima fiabilidad del dispositivo.
drv_uart / svc_logs
Proporciona un canal de depuración con niveles (DEBUG, INFO, ERROR) para seguir la ejecución y localizar problemas sin afectar al rendimiento.

## Slide 12
03
Consumo y pruebas

## Slide 13
Ahorro Energético
El diseño prioriza la eficiencia energética mediante el uso de modos de baja potencia durante los periodos de inactividad.
Modo Idle
Se detienen los clocks no críticos para reducir el consumo base.
Modo Sleep
Se apaga la CPU y periféricos innecesarios para un ahorro máximo.
En el IDLE se para el pipeline del CortexM4 (HFCLK), pero los perifericos en uso siguen en ejecución
En el IDLE se para el pipeline del core del LPC, pero los peiféricos (lo que incluye los TIMERS) siguen en funcionamiento
LPC2105
NRF52840

## Slide 14
Cobertura de Tests Automatizados
Una batería de tests asegura la robustez de cada módulo antes de la integración final, facilitando el desarrollo y previniendo regresiones.
test_blink_v2/v3
Verifican la funcionalidad básica de LEDs y temporización.
test_fifo_run
Prueban la gestión de eventos en el buffer circular.
Tests de Botones
Validan la máquina de estados anti-rebote.
Test de WDT
Asegura que el watchdog reinicia el sistema ante fallos.
Test de Alarmas
Comprueba la correcta programación y activación de las alarmas (periódicas o no), y ejecución del callback

## Slide 15
04
Conclusión

## Slide 16
Logros y Valor Añadido
Juego Funcional: Experiencia de ritmo interactiva y eficiente sobre nRF52840 y LPC2105.
Arquitectura Modular: Autómatas de Mealy claros y diseño desacoplado para facilitar el escalado.
Eficiencia Energética: Ahorro de energía demostrable con modos de baja potencia.
Robustez: Uso de watchdog y tests automatizados para una alta fiabilidad.
Mantenibilidad: Logs serie para una depuración y mantenimiento sencillos.

## Slide 17
Sugerencias
Grupo H Martes - Mañana
2025/08/05